Pro-C  Vezérlő

Bel- és kültéri változat

Felhasználói és telepítői kézikönyv

A Pro-C  felépítése

A.-LCD kijelző

- Programazonosító - a használt programot (A,B,C) jelzi

- Öntözési zóna sorszáma- – jelzi az aktuális zóna számát

- Fő kijelző – mutatja a különféle időt, intenzitásokat és programm információkat

- Év – az aktuális évet mutatja

- Hónap – hónapot

- Nap – napot

- Öntözés – amikor öntöz egy szórófej ikon lesz látható

- Öntözési napok a héten – jelzi az öntözést és a nem öntözést a napoknál. Ön tudja szabályozni intervallum és páros ill. páatlan napokra az öntözést.

- Páros/páratlan napokon való öntözés – kijelzi ha páros ill. páratlan napokon történik az öntözés.

- Intervallum szerinti öntözés – kijelzi ha intervalum szerint történik az öntözés

- Szezonális igazító – 10%-onként kijelzi a szezonális állítás meglétét

- Kezdési idő – a kezdési időt mutatja ha a „Set Watering Start Times”( öntözés kezdésének állítása) helyzetban van a kapcsoló.

B.-Kezelő gombok és kapcsolók.

- gomb – növeli az adott kijelzett egységet

- gomb – csökkenti az adott kijelzett egységet

- - visszatér az előző jelre

- – előre lép a következőre. A kézi indítást is ez a gomb vezérli.

- – A, B, C, program között lehet választani.

- Esőérzékelő kapcsoló – ha van érzékelő bekötve lehetőség van kiiktatni.

- és  gombok – a szezonállítás lehetséges vele

C.-Vezérlő tárcsa (forgókapcsoló)

Öntözés (Run) – normál tárcsapozícó az összes automatikus ill. kézi vezérlésnek.

Dátum/idő állítás (Set Current Date/Time)– dátum (naptári napok) és idő állítás ill. módosítás lehetséges ebben a pozícióban

Öntözés kezdetének állítása (Set Watering Start Times)-1-től 4 alkalomig minden programnál külön-külön

Zónák müködési ideje (Set Station Run Times)– itt lehetséges az egyes körök öntözési időtartamát beállítani, módosítani.

Öntözési napok (Set Days Water) – ki lehet választani az öntözési napokat, páros/páratlan, intervallum (öntözések közötti idő) beállítás szerint.

Szivattyú üzem (Set Pump Operation)– kiiktatható a szivattyú vagy a mesterszelep bizonyos zónáknál.

Kézi indítás - egy zóna (Manual-Single Station)-egy zóna kézi indítása lehetséges.

Kézi indítás – összes zóna (Manual All Stations) – egyszer indítható az összes zóna vagy néhány zóna kiválasztott programnál.

Kikapcsolás – (System Off) – A rendszer kikapcsolása, ezzel az összes programot és az öntözést le lehet állítani, amíg a gombot újra RUN helyzetbe forgatják.

D. Vezeték ház

- 9V Elem – az alkáli elem ( nem tartozék) megőrzi a programot hálózati áram nélkül 1 hónapig a beállított időt, örökre a betáplált programot ill. hálózati feszültség nélkül is be lehet programozni a vezérlőt.

- Reset gomb –Az automatát alaphelyzetbe lehet állítani,az összes adat megmarad.

- Hálózati bemenet – itt csatlakoztathatóak a transzformátor, mágnesszelepek és az érzékelő vezetékei.

- Transzformátor – a kültéri kivitelnél egybeépített, a beltéri változatnál külön tartozék.

- Bekötő doboz – csak a kültéri változatnál a kábelek bekötésére szolgál.

- Bővítő modulok – 3 modult lehet csatlakoztatni a vezérlőhöz. Ha több mint három zónát kíván 3 tól 12 zónáig tud bővíteni a modulok segítségével (3as lépésekben)

- Alap modul – 1-3 zóna és a mester (vagy szivattyú) szelep müködését biztosítja ill. a COM (közös) kábel csatlakozását.

A beltéri doboz felszerelése a falra

Minden szükséges alkatrészt tartalmaz a készlet

Megjegyzés: A PRO-C beltéri változata nem időjárás és vízálló! Beltéren kell elhelyezni vagy igen védett helyen.

- Normál elektromos hálózati erőforrásra kössük. Lehetőleg közvetlen napfénytől védett helyre rakjuk.

- Szemmagassában helyezzük el. A vezérlő hátoldalán található lyukakat használjuk a falra való rögzítéskor, a falban 25mm csavart (A) illesszünk. Megjegyzés: Használjon tiplit ha szárazfalra vagy falazattra rakja a vezérlőt

- Hozza egyenesbe a vezérlőt és a felső részén található lyukaknál (B) fogassa fel a csavarra.

- Bíztosítsa a vezérlőt a csavarokkal a lyukakba (C) .

Figyelem! Addig ne csatlakoztassa a transzformátort az elektromos forráshoz amíg az összes szelep nincsen bekötve!

A kültéri doboz felszerelése a falra

Megjegyzés: a kültéri változat csepp és időjárás álló. A kültéri Pro-C hálózati bekötését ajánlatos villanyszerelővel végeztetni, a helyi tényezők figyelembevételével. A szakszerűtlen bekötés tűz és áramütés veszélyes!

- Válassza ki a helyet megfelelő távolságra az áramforrástól.

- Kövesse az elektromos és telepítési szabályokat mikor külső falra rögzít.

- Szemmagasságban és a vezérlő felső részén található lyukakat (A) egyenesbe hozzva jelölje ki a helyét a három helyen(B).

- Fúrjon 6 mm-es lyukat minden jelölésnél.

- Ha a fal száraz, vagy falazat vagy vakolt, tiplik (C) segítségével rögztse a csavarokat.

- Támassza meg a vezérlőt sorban a lyukaknál a falban lévő kampókkal vagy csavarokkal.

- Minden lyuknál csavarja be a csavarokat és biztosítsa, hogy ne mozogjon.

A szelepek és az áramforrás csatlakoztatása

Mágnesszelepek:

- Kösse össze a vezérlőt és a szelepeket..

- A kábel fehér erét csatlakoztassa minden szelep két kábele közöl az egyikbe. Az összes vezeték toldásánál használjon vízmentescsatlakoztatót. Egyik vezetékét a sorszámozott pontra a másikat a közös COM pontra csatlakoztassa.

- Hajtsa ki a vezérlő felső részét, hogy hozzáférjen a a vezeték csatlakozó részhez.

- Az érkábelt a készülékház alsó részén található nagy nyíláson (vagy ha van PVC csövön keresztül) át vezesse be a vezérlő házába. A kábelek tanácsolt átmérőjét a 32. oldalon megtalálja ha nem biztos mivel fog dolgozni.

- Csupaszítsa (blankolja) meg az erek végét kb.: 1,5 cm hosszon.

Megjegyzés: Mielőtt áram alá helyezné a vezérlőt győződjön meg, hogy minden vezeték megfelelően van-e bekötve.

Beltéri ház

A transzformátor kábelnek a bal oldalon AC felirattal ellátott csatlakozási pontja van (AC1,2 pont), ide csatlakoztassa.

Mielött bezárná a felnyíló részt, győződjön meg, hogy a vezeték nem akadályozza a záródást.

Figyelem: A következő bekötést tanácsos villanyszerelővel végeztetni!

Kültéri ház

A váltóáram (AC) kábel és tok (1/2”) telepítéséhez nyissa fel a bal oldalát a vezérlőnek. Kösse a tranfókábelt a bekötődobozba. Nemzetközileg használt központi elosztóval van szerelve. Mindig használjon UL szabványos ½” kábelt amikor váltóáramot (AC) köt be.Kösse az adaptert a ½” nyíláson a vezérlőbe úgy , hogy szigeteli a nyílást. Tegyen tömítést a belső oldalára.

Megjegyzés: A kép nemzetközileg használt bekötőt mutat. A házi egységek kábeleit kapcsolni csak kábel csatlakozóval(„csoki”) vagy más megoldással lehet.

Bővítő modul csatlakoztatása

3 zónánként lehet a PRO-C-t bővíteni.

1. Kapcsolja le az elektromos rendszerről a vezérlő.

2. Helyes módón dugja be a modult a helyére.

3. Ha minden modul a helyén van , kapcsolja vissza a hálozati áramot és a vezérlő felismeri az új modulokat.

Elem csatlakozás a programozáshoz hálozati áram nélkül

Tegye be az alkáli elemet (nem tartozék) a vezérlő központi részébe. Így lehetősége van a programozásra, hálózati bekötés nélkül. Azonban öntözni csak a megfelelő áramerősség mellett tud! A beállított dátum és az óra visszaáll ha nincs elem a vezérlőbe és a hálozati áramellátás megszakad.

Mesterszelep

A mágnesszelepek közös vezetékét kösse össze a mesterszelep (ha van) egyik vezetékével és egy külön (lehetőleg eltérő színű) vezetékkel kösse be a COM pontra.

A mesterszelep másik vezetékét kösse a P/MV pontra. (Pump-Mastervalve)

Szivattyúindító relé(ha szivattyús rendszert használ)

A szivattyúindító relé és a szivattyú legalább 4,5 m távolságban legyen az automatától.

Kösse össze a szivattyúindító relét és az automatát egy vezeték-párral. A közös vezetéket kösse a C(COM) pontra, a másikat a P/MV pontra.

A tartóáram 0,28 A, közvetlenül soha ne csatlakoztassa a szivattyúhoz a vezérlőt a károk elkerülése végett.

Esőérzékelő csatlakoztatása

Hunter Mini-Click vagy más esőérzékelő csatlakoztatható a Pro-C-hez.

(Az esőérzékelő tiltását át lehet hidalni.)

A SEN kapcsokon lévő áthidalást vegye ki, kösse be az esőérzékelő két vezetékét a SEN pontokba.

Figyelem! Ha nincs esőérzékelő és a Rain Sensor kapcsoló működő állásban van, az áthidalást is kivették, az LCD kijelzőn SEN OFF jelenik meg, és az automata nem öntöz. Ha nincs bekötve érzékelő, és ezt a problémát el akarja kerülni, hagyja a helyén az áthidalást a vezetékházban vagy tegyen be helyette egyet.

Távvezérlés bekötése (SRR távvezérlő, nem tartozék)

Az SRR rendszerhez először a SmartPort kivezetést kell felszerelni. A kivezetőt 30 cm-rel az automata alá célszerűen egy ½”-os BM T idomba kell felszerelni. A kék vezetéket a kapocsléc REM, a fehéret az AC2, a pirosat az AC1 pontra kell bekötni.

Figyelem! A vezeték toldása zavarokat okozhat. Ha mégis erre lenne szükség , árnyékolt kábellel készült Hunter SRR SCWH kivitelezést rendeljen.

A távprogramozó bekötése (nem tartozék)

A kész program betöltésére a smart-Port kivezetés szolgál.

A vezérlő áramkimaradás esetén megőrzi a programot, ezért nincs előre beégetett gyári program, amelyik életbe lép, ha a program kitörlődne.

Programozás

A programozás elkezdése előtt készítsen táblázatot, amiben zónánként, indítási időpontonként és naponként tüntesse fel az öntözési időtartamokat.

Station Number and Location (A zóna száma és helye) A zóna sorszámát és helyét mutatja illetve az öntözendő növények típusát.

Watering Day (Öntözési nap) Páros-páratlan, adott nap és intervallum szerint lehet a vezérlőt programozni. Naptár szerint adott napokon öntöz a rendszer. Interrvallum szerint meghatározzott (1-31 napig) időpontonként öntöz. Páros vagy páratlan napokon is lehet öntözni.

Program Start Times (Kezdési időpontok) Beállítható mikor kezdjen öntözni , naponta 4 indítás engedélyezett. De egy is lehet programonként.

Statin Run Time (Zónák öntözési ideje) 1perctől-6 órán keresztül lehet minden zónán. Állítsa OFF állásba a zónához tartozó jelet, ahol nem kíván öntözni.

Jó tanács, őrízze meg a programozási tervet esetleges későbbi felhasználásra is!

Két gombos könnyű programozhatóság, nagy , látható LCD kijelző, egyszerű forgó-kapcsoló.

A pontos idő és dátum beállítása

- Állítsa a forgatógombot a CURRENT DATE/TIME (nap/idő) állásba.

- Az év villog. A + vagy – gombbal módosíthatja a villogó jelet a kívánt értékre, majd a →gombbal lépjen tovább, és állítsa be a hónapot is.

- A hónap és a nap látszik, a hónap villog. A + vagy – gombbal módosítsa a villogó jelet a kívánt értékre majd a → gombbal lépjen tovább, és állítsa be a napot.

- A nap villog. A + vagy – gombbal módosíthatja a villogó jelet a kívánt értékre ( a naptári napot a vezérlő önmagától beállítja), majd a → gombbal lépjen tovább és állítsa be a pontos időt.

- Az időt mutatja. A + vagy a – gombbal az AM(délelőtti) PM(délutáni) vagy 24 órás időt válassza ki. Az óra villog, majd a →gombbal lépjen tovább, állítsa be a perceket. A perc villog, a + vagy a – gombbal módosítsa a villogó jelet a kívánt értékre.

Az öntözési kezdő időpontjának beállítása

- Állítsa forgatógombot a SET WATERING START TIMES állásba.

- A gyárilag beállított adatok megjelennek a kijelzőn az A programhoz. Ha szükséges, a B és a C programot is be tudja állítani a PRG gomb segítségével.

- A + vagy – gombbal állítsa be a kívánt időpontot. (15 perces lépésekben lehet változtatni.)

- A következő indítási idő beállításához nyomja meg a → gombot vagy a PRG gombbal lépjen a következő programra.

Figyelem! Egy indítási időpont az összes az adott programra beprogramozott zónát sorban elindítja. Nem kell minden egyes zónához külön-külön indítási időpontot beprogramozni. Ha egy programot naponta többször akar indítani, akkor használja ki az A, B, C program nyújtotta lehetőségeket.

Figyelem! A Pro-C az indítási időpontokat időrendben rakja, ha a gombot elforgatjuk, függetlenül a betáplálás sorrendjétől.

Indítási időpont törlése

SET WATERING START TIMES állásban a + vagy – gombbal állítsa az időt 12:00AM(éjfél) állásba, és itt egyszer nyomja meg a – gombot, hogy az OFF (kikapcsolt) helyzetet elérje.

Megjegyzés: ha egy program mind a 4 indítási időpontját kikapcsoltuk, akkor ezt a programot is kikapcsoltuk(a program többi része megmarad). Ha nincs indítási időpont, az adott program nem öntöz. Ezzel kényelmesen lehet egy programot törölni, anélkül, hogy a forgatógombot kikapcsolt állásba tennénk.

Az öntözés időtartamának beállítása

- Állítsa a forgógombot a SET STATION RUN TIMES állásba

- A kijelzőn a legutoljára állított program jelenik meg, a PRG gombbal léphet a másik két program valamelyikére.

- A + vagy a – gombbal állítsa be a zóna öntözési időtartamát.

- A → gombbal lépjen a következő zónára

- Ismételje meg a 4. és 5. lépéseket minden zónánál.

- Az öntözés időtartamát bármelyik zónához 1perctől 6 óráig lehet beállítani.

- A programok között lépkedhet, miközben ugyanazon a zónán áll. Ennek ellenére javasoljuk, hogy egy programot fejezzen be, és csak ez után lépjen a következő programra.

A öntözésinapok beállítása

- Állítsa a forgatógombot SET DAYS TO WATER állásba

- A kijelzőn a legutoljára állított program villog, a PRG gombbal léphet a másik két program valamelyikére

- Beállíthatja a hét valamelyik napját, intervallum szerinti(szakaszos) öntözést vagy a páros és páratlan napokon való öntözést.

A hét napjain való öntözés kiválasztása

- Az adott nap felett villog a csepp alakú jel. A + gombbal az adott napot ki lehet jelölni, a – gombbal a napot lehet törölni. A gomb megnyomása után a kurzor automatikusan továbblép a következő napra.

- Ismételje meg az 1. lépést, amíg az összes napot nem választotta ki. A kiválasztott napok felett látszik a  jel. Amikor nem öntöz jel látszik.

Programozás után állítsa a gombot RUN állásba.

Az öntözés gyakoriságának(interrvallumszerint) kiválasztása

Lehetőséget ad arra, hogy az öntözést 1 és 31 nap között beállítsa

- A → gombbal vigye a kurzort  a Sunday állásba. Megjelenik az időköz és a fennmaradó napok száma

- A + vagy – gombbal állítsa be az öntözések közötti napok számát 1 és 31 között.

- A → gombbal megmutatja, hány nap van hátra a következő öntözésig.

Programozás után állítsa a gombot RUN állásba.

Páros vagy páratlan napokon való öntözés választásának lehetősége

Itt tud csak páros vagy csak páratlan napokon öntözni.

- Válassza az intervallum szerinti öntözésből az 1-est(naponta)

- A →gombbal lépjen a páros(EVEN) vagy páratlan(ODD) állásba. A – gombbal lehet kiiktatni az öntözést. Ha a páros napokat választotta csak a páros napokon fog öntözni a rendszer(a hónapok 31. én nem)

Időjárásérzékelő kiiktatása

Ha érzékelő be van kötve ACTIVE állában mükődik, ha nem kívánja, hogy letiltson, úgy BYBASS állásba tegye. Ha nincs érzékelő csatlakoztatva a kijelzőn Sensor Off olvasható, ilyenkor bypass állába helyezze a gombot.

Automata üzemmód (RUN)

Ha a programozás megtörtént, állítsa RUN helyzetbe a forgó kapcsolót, így a beállított paraméterek szerint történik az öntözés.

Kikapcsolás (SYSTEM OFF)

System off állába tekerje a kapcsolót,Az összes program szünettel és az öntözés leáll. Ha újra öntözni kíván tekerje a gombot RUN állásba.

Kézi indítása egy zónának

- Forgassa a gombot Manual-Sigle Station állásba

- A → gombbal állítsa be a kívánt zónát a + - gombbokkal tudja az időtartamot változtatni.

- Állítsa a forgó-kapcsolót RUN állásba és a zóna öntöz (ha ez megtörtént a vezérlő visszaáll az redeti progamhoz.)

Kézi indítása az összes zónának.

- Forgassa a gombot Manual-All Station helyzetbe

- A, B, és a C program közül választhat a PRG gombbal.

- Nyomja meg a → gombot a kívánt kezdő zóna jele megjelenik.

- A zóna öntözési ideje jelenik meg a kijelzőn. Használja a + és a – gombot a ha eltérő hosszúságú öntözést szeretne.

- A következő zónához a → gomb megnyomásával kerül.

- Ismételje meg 3  vagy 4 esetben ha úgy kívánja.

- Nyomja meg a → gombot amíg az indítani kívánt zóna jele meg nem jelenik.

- Állítsa RUN állásba a kapcsoló( A vezérlő visszatér automata üzemmódba ahogy a a kiválasztott zónák lefutottak.

Megjegyzés: Annál a  zónánál ahol utoljára állt fog elindulni az öntözés amikor RUN állásba tekeri a forgókapcsolót. Az ezt megelőző zónákra nem juttat ki vizet.

Egy érintéses kézi indítás

A forgókapcsoló használata nélkül is elindíthatja az összes zónán az öntözést.

- 2 másodpercig folyamatosan tartsa lenyomva a → gombot.

- Ezzel automatikusan az A programra lép. B és C programokat a PRG gombal tudja kiválasztani.

- A zóna sorszáma villog. A ← vagy → gombokkal végigfuthat a zónákon a – és + módósíthatja az öntözés időtartamát. (ha nem nyom meg gombot a 2 és 3 lépésnél az automata elkezd öntözniaz A program szerint)

- Nyomja meg a → gombot amíg a kívánt kezdésű zóna megjelenik. másodperc után a proram elindul.

Ez a módszer jó lehetőséget ad, hogy gyorsan végig futhasson a zónákon, vagy egy zónára juttason ki vizet.

Évszak szerinti igazítás

Ez a mód az összes futási időt módósítja. Itt lehetőség van az évszakok és az időjárás változásához igazítani a szükséges vízkijutattást. Például forróbb (időben) napokon több vizet lehet kijutattni az egész program megváltoztatása nélkül. A szezonális állítót növelve hosszabb ideig futnak a zónák(=több víz jut ki). Természetesen úgyanígy csökkenteni is lehet a vízkijutattást.

A szezonális állító használata nagyon egyszerű, csak a LCD kijelző bal oldalán lévő gombokat kell megnyomni.10%-tól 150%-ig lehetséges az eredeti program módósítása.

Megjegyzés: Programozáskor 100% legyen az érték, hogy később ehhez igazítson.

További lehetőségek

Szivattyú/mesterszelep indítás

A kijelzőn ON jel jelenik meg. Az egyes köröknél lehet ON és OFF jel, tehát, kapcsolja vagy nem az adott zónát.

Programozás

- SET PUMP OPERATION állásba tekerje a kart

- A + és a – gomb segítségével állíthatja be a kivánt zónákhoz a szivattyút (ON-OFF)

- Nyomja meg a → gombot, hogy a következő zónára lépjen

- Ismételje meg a 2 és 3 lépést minden szükségesnek itélt zónánál.

Programozható öntözési szünet

Lehetőség van 1-től 7- napig az öntözés szüneteltetésére. A szünet lejártakor a vezérlő automatikusan visszaáll az eredeti üzemmódhoz.

- Tekerje a forgókapcsolót a SYSTEM OFF állásba.

- Nyomja meg a + gombot  és a megjelenő DAYS LEFT ikon felett 1-es szám fog villogni. Ez a fennmaradó napok számát mutatja.

- A + gombbal tudja egészen 7-ig a szükséges hosszt kiválasztani.

- RUN helyzetbe forgatva a tárcsát érvényesítheti a beállítást, amikor is a kijelzőn OFF jelenik meg és a még fennmaradó napok száma.

- Hagyja RUN állásba a forgó-gombot.

A napok mindig éjfélig váltanak. Amikor nincsen hátra öntözési szünet nap (0 nap) a vezérlő automatikusan visszaáll a normális programhoz illetve a legközelebbi indulási időpontnál jelt ad az öntözésre.

Az öntözés szüneteltetése egy meghatározott napon/napokon.

Beállíthat napokat amikor nem akarja, hogy a rendszer működjön. Például mindig szombaton nyírja a fűvet és nem akar nedves fűben dolgozni.

- Fordítsa forgókapcsolót a DAYS TO WATER (öntözési napok) helyzetbe.

- Járjon el úgy ahogy  24. oldalon az interrvallum szeinti öntözésben található.

- A napok jelei látszanak használja a → gombot. A MON (hétfő) jel erősebb.

- Nyomja meg → gombot amíg a kurzor nem áll a nem kívánt öntözési napon (NO WATERING DAY)

- Nyomja meg a – gombot amelyik nap nem kíván öntözni. A jel felett egy áthúzott csep fog megjelenni.

- Ismételje ezt meg (4szer 5ször) ameddig szükségesnek érzi.

Rejtett funkciók

Programozható szünet a zónák között

Ezt arra tudja használni, amikor az egyik zóna lezár a másik kinyit. Nagy előny lassan záródó szelepeknél, vagy olyan redszernél ahol a rendelkezésre álló vízmennyiség maximálisan van kihasználva.

- RUN pozícióbol kezdünk.

- Tartsa nyomva a – gombot és eközben tekerje a kart a SET STATION RUN TIMES (zónák öntözési ideje) állásba.

- Engedja fel a – gombot. Ekkor láthatja a szünet hosszát másodpercben villogva. A DELAY (késleltetés) megjelenik a kijelzőn.

- Nyomja meg a + vagy a – gombokat, attól függően, hogy növelni vagy csökkenteni szeretné a szünetek hosszát 0 és 59 perc között másodpercenként, innek pedig percenként akár 4 óra hosszig. HR (óra) felirat megjelenik a kijelzőn mikor másodpercről percre vált a vezérlő.

- Állítsa vissza a kart RUN állásba.

Megjegyzés: a a szivattyú/mesterszelep áramköre minden beprogramozott késleltetés első  percében működik, ezzel segít a szelep zárását, egyúttal elkerülhető a szivattyú egymás utáni indítása, be-ki kapcsolása. Ajánljuk, hogy egy nyomás mentesítő szelepet építsen a rendszerbe ha az egy percnél hosszabb késleltetésű.

Vezérlő memóriájának törlése

Ha úgy érzi, roszzul programozott lehetősége van az egész addig betáplált program és adat törlésére.

Nyomja meg a → - és a PRG gombokat egyszerre és tartsa lenyomva miközben a homloklap hátoldalán található RESET gombot megnyomja, majd felengedi. Ezután engedje el a → - és PRG gombokat. A kijelzőn 12:00 AM (d.e) kell megjelenni)Az összes betáplált program törlődött, a vezérlőt újra lehet programozni.

Hibaelhárítás:

| Jelenség | Hiba oka | Hiba elhárítása |
| --- | --- | --- |
| A kijelző nem mutat semmit | Nincs hálózati feszültség | Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, és a transzformátor kimenetét. |
| A kijelzőn ERR van | Villamos hiba van a rendszerben | Ellenőrizze a Smart Port™ csatlakozást. Ha veztéket toldották a toldott részt árnyékolt kábelre kell kicserélni. |
| A kijelzőn P ERR van | Hibásan van bekötve a szivattyú, vagy a mesterszelep | Ellenőrizze a szivattyú vagy mesterszelep vezeték nem szakadt-e. Cserélje ki a zárlatos vezetéket. Ellenőrizze az összes kábelcsatlakozást. |
| A kijelzőn egy zóna száma és ERR van, pl.: 2 ERR | A kör bekötése hibás | Ellenőrizze a zóna bekötő vezetke nem szakadt-e. Cserélje ki a zárlatos vezetéket. Ellenőrizze az összes kábelcsatlakozást. |
| A kijelző NO AC-t mutat. | Nincs hálózati feszültség | Ellenőrizze, hogy a transzformátort helyesen kötötte-e be. |
| A kijelzőn SENSOR OFF jelenik meg | Az esőérzékelő megszakította az ntözést és az áthidalás nincs a helyén | Állítsa az esőérzékelő áthidaló kapcsolót BYPASS állásba, hogy az esőérzékelőt kiiktassa, vagy tegye be az áthidalót a vezetékházba. |
| Az esőérzékelő nem tiltja le az öntözést | At esőérzékelőt rosszul kötötték be vagy hibás. | Ellenőrizze, hogy az esőérzékelő Mini Clik típusú-e(a Rain Bird Rain Check pl. Nem használható). Ellenőrizze, hogy az áthidalót a SEN kapcsokról levette-e. |
| A vezérlő mindig 12 kört ismer fel. |  | Ellenőrizze, hogy a hálózatba be van kötve. Állítsa a vezérlőt alaphelyzetbe, a törlésnél leírtak szerint. |
| A vezérlő nem ismeri fel az összes zónát. (Pl.:12 körös csak 6 köröst mutat) | A vezérlő nem ismeri fel a modulokat. | Kapcsolja ki a hálózati feszültséget és vegye ki az elemet. Ellenőrizze, hogy a modulok a helyükön legyenek. Kapcsolja vissza a hálozatra. A mikroprocesszor fel fogja ismerni a modulokat. |
| A vezérlő csak 3 kört ismer fel. | Programozási hiba, a forgatógomb rossz hezetben áll. | Ellenőrizze a forgatógomb helyzetét. A körök számát egyszerűen ellenőrizheti, ha a SET STATION TIMES helyzetben a visszafelé mutató ← gombot nyomja meg. |
| A vezérlő folyamatosan öntöz. | Túl sok indítási időt programoztak. | Egy aktív programhoz egy indítási időpont elegendő. Nézze meg újra az indítási idő programozási pontot (22.oldal). |

Jellemzők

Műödési jellemzők

- Öntözési idő hossz: 1 perctől 6 óráig az A, B, C programonként.

- Kezdési idő: 4-szer naponta, programonként, így 12 lehet a maximális.

- Öntözési napok: heti, intervallum szerint egészen 31 napig vagy páros és páratlan program szerint. Lehetséges az év 365 napján naptár szerint.

Elektronikai jellemzők

- Bemenő áram : 230 VAC

- Kimenő: 25 VAC, 1A

- Zónánkénti kimenet: 24 VAC  0,56 A/zóna

- Maximális kimenet: 24VAC 0,84 A (mesterszeleppel együtt)

- Elem: 9V alkáli (nem tartozék)

Nincs előre beállított gyári program, a zónák futási ideje 0. Elem nélkül is megőrzi a betáplált programokat.